## Slide 1
预兆
FORESHADOW
小组成员：臧可、沈奇奇、夏文彦

## Slide 2
主要内容
漏洞介绍
漏洞比较
漏洞复现
参考资料
1
2
3
4

## Slide 3
漏洞介绍
漏洞发现
漏洞原理
漏洞变体
Chapter One

## Slide 4
可能发生在过去和当前的英特尔处理器上
将暴露出新的攻击旁道
L1终端故障
预测执行攻击
允许攻击者从 PC 或第三方云窃取敏感信息
可以绕过英特尔处理器上建立的安全区域(secure
漏洞危害
更多的是针对服务器进行
一般做法攻击整套基础设施
针对方向
漏洞发现

## Slide 5
攻击流程1
大部分流程与熔毁漏洞相似
利用乱序执行漏洞，SGX 飞地数据也无法从内存读取，必须预先加载到 L1 缓存才能绕过限制
攻击流程2
对指向 SGX 飞地的指针解引用会返回中止页使得结果为 -1，而不像之前因访问内核空间而缺页
攻击流程3
攻击流程4
为了绕开这个限制，需要调用 mprotect 函数将页表项的 Present 位设为无效，从而提前在传统页表检查时便抛出缺页
漏洞原理

## Slide 6
用于提取英特尔 SGX 安全区保护的数据
Next Generation 影响虚拟机
解决方法：关闭超线程
变体1
变体2
漏洞变体

## Slide 7
漏洞比较
Meltdown
Spectre
Foreshadow
Chapter Two

## Slide 8
漏洞比较
Meltdown
乱序执行对异常的延时处理
Spectre
预测执行的误判
Foreshadow
预测执行攻击
攻击原理比较

## Slide 9
通过旁路攻击绕开对加密算法的理论分析，而利用其硬件实现泄露的信息来进行攻击。缓存充当了攻击的旁路
Meltdown
核心是暂态执行，使其运行目标代码时会进行特定的预测执行；同时可以把条件判断所需的数据挤出缓存，以提高预测执行发生的概率
Spectre
利用乱序执行漏洞，使得数据无法从内存读取，必须预先加载到缓存，从而在传统页表检查时便抛出缺页
Foreshadow
漏洞比较

## Slide 10
漏洞复现
实验环境
Poc工作原理
受限因素
Chapter Three

## Slide 11
漏洞复现
这是CVE-2018-3646的PoC。 此漏洞使恶意/受损VM guest虚拟机能够读取主机物理内存。在支持VT-x和EPT（extended page tables）的大多数Intel CPU上，可以利用此漏洞。这包括所有Intel Core iX CPU。此PoC仅在64位x86-64系统（主机和客户机）上工作。
目前，对该漏洞的缓解应该由VMM完成。因此，如果VMM不是最新的，打过补丁的主机系统无法保护客户虚拟机免受损害。

## Slide 12
实验环境
CPU | Intel Core i5-8250U
Host System | Ubuntu 18.04.1, kernel: Ubuntu kernel 4.15.0-34 from Aug 27 (has patch for L1TF)
VMM | VMware Workstation player 14.1.2 build-8497320 (one version prior to the newest patched version)
Guest system | Same as host

## Slide 13
Poc工作原理
授予对guest VM的root访问权限，PoC使用/ dev / mem来执行以下操作：
1. 将一个页面映射到一个dummy (magic) physical address
2. 彻底搜索guest VM的整个内存，以便找到映射magic address的PTE
3. 用标记为不存在的目标主机physical address的特殊(L1TF)条目重写magic address PTE
以上所有操作都是为了仅使用用户空间代码进行攻击。
那时，PoC将运行代码，以推测方式访问“不存在”页面，并通过cache timing side channel泄漏获取的信息。

## Slide 14
Poc工作原理
该内核模块仅从运行的内核中修补“ devmem_is_allowed”功能，使/ dev / mem可以使用。
用法：
这里mkdir了devmem_allow_ko目录，在里面创建了devmeme_allow.c和Makefile文件
在上一级目录创建了doit.c，doit.S，phys.c，build.sh

## Slide 15
Poc工作原理
以root身份登录到客户机里，使用以下方法构建代码
假定数据被保存在L1 cache中，这将转储给定主机物理地址上的内容！ 如果VM和主机进程在同一CPU内核上运行，则L1缓存在VM和主机进程之间共享。
例如，在主机上，我们这样获取内核的物理地址
要获取物理地址，计算公式为：
ffffffff86800280-ffffffff85a00000+1f000000=1fe00280

## Slide 16
Poc工作原理
有了物理地址，我们现在就可以在客户机上使用PoC读取它

## Slide 17
受限因素
1. 数据需要在L1缓存中(只有32KB)，以便在采样一个字节时读取数据。
2. 每个CPU核都有一个单独的L1缓存(在两个超线程之间共享)。攻击者进程必须运行在正确的核上。
3. 物理地址随机化使得攻击者更难找到目标数据。
对于此攻击向量，主机物理地址随机化的局限性似乎并不十分重要，因为在主机内核物理地址的熵约为14位时，可以通过16k次读取尝试（基于此PoC大约10-20分钟）找到非常容易识别的sys_call_table。 从那里可以解析主机内核中的所有地址。

## Slide 18
漏洞复现
这是CVE-2018-3646的PoC。 此漏洞使恶意/受损VM guest虚拟机能够读取主机物理内存。在支持VT-x和EPT（extended page tables）的大多数Intel CPU上，可以利用此漏洞。这包括所有Intel Core iX CPU。此PoC仅在64位x86-64系统（主机和客户机）上工作。
目前，对该漏洞的缓解应该由VMM完成。因此，如果VMM不是最新的，打过补丁的主机系统无法保护客户虚拟机免受损害。

## Slide 19
参考资料
Chapter Four

## Slide 20
参考资料
L1TF (Foreshadow) VM guest to host memory read PoC (https://github.com/gregvish/l1tf-poc)

## Slide 21
THANKS FOR YOUR ATTENTION